精练十一   电路分析

【考点提示】⑴欧姆定律、电阻定律、伏安曲线⑵串联并联、电功、电热、电功率⑶电动势、闭合电路欧姆定律、路端电压⑷电阻的测量、欧姆表的使用

【命题预测】闭合电路的分析计算，电学实验是命题热点

高考认证

一、选择题

1.如图所示的电路中，电池的电动势为E，内阻为r，电路中的电阻R1、R2和R3的阻值都相同。在电键S处于闭合状态下，若将电键S1由位置1切换到位置2，则

A.电压表的示数变大

B.电池内部消耗的功率变大

C.电阻R2两端的电压变大

D.电池的效率变大

2.在图6所示电路中E为电源，其电动势=9.0 V，内阻可忽略不计；AB为滑动变阻器，其电阻R＝30；L为一小灯泡，其额定电压U＝6.0 V，额定功率P＝1.8 W；K为电键。开始时滑动变阻器的触头位于B端，现在接通电键K，然后将触头缓慢地向A方滑动，当到达某一位置C处时，小灯泡刚好正常发光。则CB之间的电阻应为（　　）

A.10      B.20     C.15        D.5

3.在如图所示的电路中，R1、R2、R3和R4皆为定值电阻，R5为可变电阻，电源的电动势为ε，内阻为r。设电流表A的读数为I，电压表V的读数为U。当R5的滑动触点向图中a端移动时（　　）

A.I变大，U变小     B.I变大，U变大

C.I变小，U变大     D.I变小，U变小

4．图中A为理想电流表，和为理想电压表，定值电阻，为可变电阻，电池E内阻不计，则

（A）不变时，读数与A读数之比等于

（B）不变时，读数与A读数之比等于

（C）改变一定量时，读数的变化量与A读数的变化量之比的绝对值等于

（D）改变一定量时，读数的变化量与A读数的变化量之比的绝对值等于

5.如图11-7所示的电路中，电源E的电动势为3.2 V，电阻R的阻值为30Ω，小灯泡L的额定电压为3.0V，额定功率为4.5 W，当开关S接位置1时，电压表的读数为3V，那么当开关S接到位置2时，小灯泡L的发光情况是

（A）很暗，甚至不亮         （B）正常发光

（C）比正常发光略亮         （D）有可能被烧坏

6.如图11-24所示的两种电路中，电源相同，各电阻器阻值相等，各电流表的内阻相等且不可忽略不计.电流表A1、A2、A3和A4读出的电流值分别为I1、I2、I3和I4.下列关系中正确的是

(A) I1＝I3

(B) I1＜I4

(C) I2＝２I1

(D) I2＜I3＋I4

7.某实验小组用三只相同的小灯泡，联成如图所示的电路，研究串并联电路特点。实验中观察到的现象是（　　）

A.K2断开，K1与a连接，三只灯泡都熄灭

B. K2断开，K1与b连接，三只灯泡亮度相同

C. K2闭合，K1与a连接，三只灯泡都发光，L1、L2亮度相同

D. K2闭合，K1与b连接，三只灯泡都发光，L3亮度小于L2的亮度

8.汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗，如图15图，在打开车灯的情况下，电动机未启动时电流表读数为10 A,电动机启动时电流表读数为58 A,若电源电动势为12.5 V，内阻为0.05 Ω,电流表内阻不计，则因电动机启动，车灯的电功率降低了

A.35.8 W    B.43.2 W   C.48.2 W      D.76.8 W

二、非选择题

9.将满偏电流Ig=300μA、内阻未知的电流表G改装成电压表并进行核对。

（1）利用如图所示的电路测量电流表G的内阻（图中电源的电动势E=4V）：先闭合S1，调节R，使电流表指针偏转到满刻度；再闭合S2，保持R不变，调节R′，使电流表指针偏转到满刻度的，读出此时R′的阻值为200Ω，则电流表内阻的测量值Rg=     Ω。

（2）将该表改装成量程为3V的电压表，需     （填“串联”或“并联”）阻值为R0=     Ω的电阻。

答案 （1）100   （2）串联，9900

10.如图所示，R为电阻箱，V为理想电压表。当电阻箱读数为R1=2Ω时，电压表读数为U1=4V；当电阻箱读数为R2=5Ω时，电压表读数为U2=5V。求：

（1）电源的电动势E和内阻r.

（2）当电阻箱R读数为多少时，电源的输出功率最大？最大值Pm为多少？

答案 ：（1）E=6 V    r=1 Ω

（2）1 Ω    Pm=9 W

11. 在如图所示的电路中，电源的电动势=3.0 V，内阻r=1.0；电阻R1=10，R2=10，R3=30，R4=35；电容器的电容 C=100 F，电容器原来不带电，求接通电键K后流过R4的总电量.

答案 　Q＝2.0×10－4 C

12.图11-25电路由8个不同的电阻组成，已知R1＝12Ω，其余电阻阻值未知，测得A、B间的总电阻为4Ω.今将R1换成6Ω的电阻，则A、B间的总电阻为____Ω.(提示：用等效替代法)

答案： 3

13.电动势为E=12 V的电源与电压表和电流表串联成闭合回路。如果将一电阻与电压表并联，则电压表的读数减小为原来的，电流表的读数增大为原来的3倍。求电压表原来的读数。

答案　　U=9V

14.如图所示，AB两端接直流稳压电源，UAB＝100V，R0＝40(，滑动变阻器总电阻R＝20(，当滑动片处于变阻器中点时，C、D两端电压UCD为           V，通过电阻R0的电流为           A。

答案  80V   2A

15.如图所示的电路中，两平行金属板A、B水平放置，两板间的距离d=40 cm。电源电动势E=24 V，内电阻r=1 Ω，电阻R=15 Ω。闭合开关S，待电路稳定后，将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间。若小球带电量为q=1×10-2 C，质量为m=2×10-2 kg，不考虑空气阻力。那么，滑动变阻器接入电路的阻值为多大时，小球恰能达到A板？此时，电源的输出功率是多大？（取g=10 m/s2）

答案 （1）    （2）

〖1B  2B  3D 4BCD 5A  6BD 7D 8B〗

www.ks5u.com